## Slide 1
“O estado da arte do Saneamento: a experiência do município de Sorocaba”

## Slide 2: LOCALIZAÇÃO
90 km da Cidade de São Paulo

## Slide 3
SOROCABA

## Slide 4
Sistema Abastecimento de Água Tratada | 
Quantidade de Ligações Água | 237.907 und.
Quantidade de Economias Água | 282.882 und.
Extensão de Redes de Água | 2.031,09 km
População Urbana Atendida c/ Água | 99,50 %
População Total Atendida c/ Água | 98,49 %
Sistema Esgotamento Sanitário | 
Quantidade de Ligações Esgoto | 222.439 und.
Extensão de Redes de Esgoto | 1.408,32 km
Esgoto Coletado | 99,23 %
Esgoto Tratado | 96,49 %

## Slide 5: PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DO RIO SOROCABA

## Slide 6
ETAPAS
Planos Diretores
Obras Previstas
Os Processos de Tratamento Selecionados
Custos e Investimentos
Licenciamento Ambiental do Sistema
TAC – 02/2000 (Totalmente Concluído)

## Slide 8
ETE Sorocaba 1
Qm = 600 l/seg - 2004
Lodo Ativado c/ Aeração Convencional

## Slide 9
ETE Itanguá
Qm = 260 l/seg - 2010
Lodo Ativado c/ Aeração Prolongada

## Slide 10
ETE Sorocaba 2
Qm = 290 l/seg - 2010
Lodo Ativado c/ Aeração Prolongada

## Slide 11
ETE Pitico
Qm = 190 l/seg - 2010
Lodo Ativado c/ Aeração Prolongada

## Slide 12
ETE Aparecidinha
Qm = 40 l/seg - 2016
RAFA seguido de Filtro Aerado

## Slide 13
ETE Quintais Imperador
Qm = 10 l/seg - 2009
Lodo Ativado Batelada

## Slide 14
SES - Sorocaba 1 | 
ETE | 30.318.202,62
Coletores + EEEs | 30.943.560,64
Sub-Total | 61.261.763,26
SES - Sorocaba 2 | 
ETE | 20.343.270,79
Coletores + EEEs | 31.996.396,27
Sub-Total | 52.339.667,06
SES – Itanguá | 
ETE | 18.506.414,10
Coletores | 2.513.579,30
Sub-Total | 21.019.993,40
SES – Pitico | 
ETE | 13.720.188,93
SES - Quintais Imperador | 
ETE | 1.464.171,29
Coletor | 567.293,60
Sub-Total | 2.031.464,89
SES - Aparecidinha | 
Coletor + ETE | 17.326.267,30
SES – Ipaneminha | 
Coletor + ETE | 805.690,09
TOTAL INVESTIDO
R$ 200.000.000,00

## Slide 15
ANA - Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES
- O Prodes visa a incentivar a implantação de estações de tratamento para reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas. Também conhecido como "programa de compra de esgoto tratado", o Prodes paga pelo esgoto efetivamente tratado – desde que cumpridas as condições previstas em contrato (metas de remoção de carga poluidora).
- Contrato assinado em 2001 no valor de R$ 11.968.912,14, em 3 anos para a ETE Sorocaba 1, com início em 2006 sendo o total recebido na ordem de R$ 20 milhões devido as correções monetárias e o contrato foi concluído na sua totalidade.
Dinheiro utilizado para pagamento das Contra Partidas dos financiamentos para as demais ETEs implantadas.

## Slide 16
NOVOS INVESTIMENTOS NAS ETEs:
Ampliação da ETE Sorocaba 1 = 59 milhões
sendo R$ 38 milhões de OGU (fundo perdido)
Obras iniciadas em Fevereiro/18 – Prazo 36 meses
Ampliação da ETE Pitico = 37 milhões
Obras iniciadas em Julho/19 – Prazo 30 meses
Ampliação da ETE Sorocaba 2 = 38 milhões
Projeto Básico concluído
PROJEÇÃO PARA 2030

## Slide 17
Ampliação da ETE Sorocaba 1

## Slide 18
Ampliação da ETE Sorocaba 1

## Slide 19
Interrupção do processo de degradação,
Redução das doenças de veiculação hídrica,
Reurbanização da região ao redor do rio,
Melhoria da qualidade de vida da população,
Vetor de desenvolvimento para a região,
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

## Slide 20
Possibilidade de múltiplos usos do Rio Sorocaba, principalmente para Abastecimento Público.
Sistema Produtor de Água Tratada
VITÓRIA RÉGIA

## Slide 21
Sistema Produtor de Água Tratada
VITÓRIA RÉGIA
- Vazão Nominal = 750 litros/seg
- Processo de Tratamento Avançado com Oxidação Intermediária por Ozonização
- Investimento = R$ 79 milhões

## Slide 22
Captação Água Bruta – Rio Sorocaba

## Slide 23
Captação Água Bruta – Rio Sorocaba

## Slide 24
ETA Vitória Régia

## Slide 25
ETA Vitória Régia

## Slide 26
OBRIGADO
CLóvis de Luca
Diretor Planejamento e Projetos
SAAE Sorocaba
Contato: clovisluca@saaesorocaba.sp.gov.br
(15) 3224-5957